Приложение к ч-1

Возрождать   «Теплофикацию России» ч-1

в цифре, графиках, картинках для  интеллектуалов  и, не очень  ….

Богданов А.Б. – аналитик технолог теплофикации России СРО «ЭнергоАудиторы Сибири» г. Омск

Богданов Д.А.– начальник отдела перспективного развития  ТГК-11  г. Омск

Цифронизация статистической отчетности для «Теплофикации России».

Корректировка формы  статистической отчетности «6-тп»  «Сведения о производстве тепловой

и электрической энергии  объектами генерации (электростанции)»

Существующая в РФ фора статистической отчетности «6-тп»:

- Является фундаментальным источником скрытого перекрестного субсидирования топливом федеральной электроэнергии за счет потребителей отработанного тепла паровых турбин ТЭЦ

- Не отражает технологическую эффективность комбинированного производства   энергии ТЭЦ против раздельного производства ЭЭ на ГРЭС и тепла на котельной .

- То, что допустимо для раздельной  электрической энергии ГРЭС с КПД 33÷39%, раздельной   тепловой энергии котельной  с КПД 79÷88%  недопустимо для необдуманного применения для комбинированной энергии ТЭЦ с удельной  выработкой на тепловом потреблении W от 0,01 до 1,6 мВт/Гкал

- Не обеспечивают создание инвестиционно привлекательные рыночные показатели для снижения энергоемкости комбинированной энергии ТЭЦ

- Создает необоснованные, ложные, сфальсифицированные  условия для формирования  тарифной политики: 1) оптового  рынка электроэнергии (ОРЭМ) и  2) договоров поставки мощности (ДПМ),   оторванных  от технологической сути производства и потребления  комбинированной  энергии ТЭЦ,

- Не отражают неразрывность по времени производства и потребления тепловой и электрической энергии произведенной комбинированным способом на ТЭЦ;

- Не отражают неразрывность в пространстве производства и потребления тепловой и электрической энергии произведенной комбинированным способом на ТЭЦкомбинированного производства тепловой и электрической  энергии на ТЭЦ

Необходимо в  форме 6-тп:

- Отказаться от применения  и нормирования показателей «Удельный расход топлива на электроэнергии ТЭЦ»  и «удельный расход топлива на теплоэнергию ТЭЦ

Ввести  в статистическую отчетность 6-тп следующие основные показатели:

- три вида тепловой и электрической энергии ТЭЦ:

- комбинированная (тепловая + электрическая) энергия, получаемая от турбин ТЭЦ  без сброса отработанного тепла в окружающую  среду с КПДкомб~ 79÷85%

- раздельная (конденсационная) электроэнергия, получаемая на ГРЭС, ТЭЦ  с КПДээ ~33÷38% ПГУ-50÷56%

- раздельная тепловая энергия, получаемая  от паровых и водогрейных котлов, без участия в выработке электроэнергии с КПДтэ~ 79÷86%

- Ввести понятие  «Энергоемкость энергии», «Относительная энергоемкость энергии  комбинированного производства комбинированной энергии против раздельной электрической энергии U %

- Ввести понятия  «реперные   точки» по сравнению с которыми, производится сравнение технико-экономических показателей работы ТЭЦ, ГРЭС:

  - Эквивалентной  ГРЭС работающей чисто по конденсационному циклу   без использования отработанного тепла для теплоснабжения внешних  потребителей КПДреп ГРЭС==38%

  - КПД альтернативной котельная КПДальткот = 85%

  - Суммарное число часов использования:

    - максимума тепловой мощности котлов»  ЧЧИМкотлов=6600час/год

    - ЧЧИМТЭЦ Норма ЭЭ= ЧЧИМГРЭС Норма ЭЭ =6600час/год,

    - Отопительной тепловой нагрузки теплосети ЧЧИМТСНорма=3300час/год ,

- Ввести показатель «Удельная выработка комбинированной энергии на базе потребления тепловой энергии»:  Wтурб,  Wтэц ;

- и т.д. множество   сопутствующих  индикаторов и критериев

Внести корректировку  6-тп второстепенных показателей

- Добавлять  в полезный отпуск электроэнергии ТЭЦ «Расход электроэнергии  на привод сетевых насосов, для обеспечения располагаемого  перепада сетевой воды в теплосеть

- Исключить из отпуска тепловой энергии «отпуск тепла сетевыми насосами»

Для обеспечения объективности  и достоверности энергетического баланса, обеспечения соответствия отчетности физическим законам в части использования ТЭЦ,  исключения скрытого перекрестного субсидирования топливом монополии электроэнергетики  за счет потребителей отработанного пара паровых турбин ТЭЦ  в форме статистической отчетности 6-ТП предлагается следующие изменения и дополнения:

Раздел 1. Общие сведения.

Дополнить  раздел1:

ЧЧИМ  топливной  мощности источников  энергии (котлов, камер сжигания ГТУ) .

Расчетная температура наружного воздуха,  климтология/факт

Ввести раздел:

3) Технологический баланс топлива  и энергии ТЭЦ  для формирования топливосберегающей   политики производства энергии на ТЭЦ,  но, не отвечающему  конкурентным рыночном отношениям при реализации комбинированной энергии ТЭЦ.

3.01 Суммарная энергоемкость выработанной энергии.

Технологический баланс топлива  и энергии ТЭЦ для формирования топливосберегающей   политики производства энергии на ТЭЦ.

| 3.01. | А) Σ Суммарная энергия ТЭЦ | Ед.изм. | КПД брутто % | Выработка Энергия | Топливо т.у.т | ЧЧИМ топливной мощности ТЭЦ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  | Репер | факт |
| 3.01 | Всего Σ энергоемкость производства ТЭЦ | т.у.т | **** | **** | - | ***** | 6600 | **** |
| 3.01.1 | Всего Σ энергоемкость тепловой энергии | Гкал | **** | **** | ***** | ***** | - |  |
| 3.01.2 | Всего Σ энергоемкость электрической энергии | МВтч | **** | **** | **** | ***** | - |  |

3.02  Энергоемкость выработанной комбинированной энергии ТЭЦ

|  |  |  | Удельная выработка ЭЭ W МВтч/Гкал | КПД брутто % | Энергия | Топливо т.у.т | Чистая экономия топлива комбиэнергии + Т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.02 | Б) Выработка комбинированной энергии ТЭЦ. | Ед.изм | Репер (норма) | факт | Репер (норма) | факт |  |  |  |
| 3.02 | Σ Комбисуммарная энергия ТЭЦ Sкс |  | 0,55 | **** | 85% | **** | - | **** | +***** |
| 3.02.1 | Комбитепловая энергия ТЭ Qкт | Гкал |  |  |  |  | ***Qгод | **** | --- |
| 3.02.2 | Комбиэлектрическая энергия ЭЭ Nкэ | МВт.ч |  |  |  |  | ***Nгод | **** | +***** |
| 3.02.3 | Эквивалентная (замыкающая) ГРЭС с самым высоким КПДгод на том же виде топлива (УРУТээ= 0,123/0,38=0,3233т.у.т/МВтч | 38% | 323,3 |  |  | +***** |
| Экономия от комбинированного производства считается только по комбиэлектрической энергии но, в отпуске энергии отностится только в потребителям отработанного тепла ∆Вэкономии =Nгод*0,86/7(1/0,38-1/0,85) |
| 3.02.4 | УРУТ комбинированной тепловой энергии по рыночному методу кг.у.т/Гкал |  |  |  |  | +***** |

3.03  Энергоемкость выработанной  раздельной  электрической  энергии

| 3.03 | С) РАЗДЕЛЬНАЯ электрическая ЭНЕРГИЯ | Ед.изм. | КПД брутто | Энергия | Топливо т.у.т | Экономия, перерасход Топлива ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  | т.у.т |
| 3.03 | Раздельная электрическая энергия | МВт.ч | 39% | **** | ***** | ***** | ±****** |

…..

3.04  Энергоемкость выработанной  раздельной  тепловой  энергии

| 3.04 | С) РАЗДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ | Ед.изм. | КПД брутто | Энергия | Топливо т.у.т | Экономия, перерасход Топлива ± т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  |  |
| 3.04 | Σ Раздельная тепловая энергия | МВт.ч | 39% | **** | ***** | ***** | ±**** |
| 3.04.1 | Раздельная тепловая энергия ТЭЦ (острый пар, РОУ) | Гкал | 86% | **** | ***** | ***** | ±**** |
| 3.04.2 | Раздельная тепловая энергия котельных (паровые и пиковые котельные) | Гкал | 87% | **** | ***** | ***** | ±**** |

…..

3.05  Энергоемкость электрических собственных  нужд   (ƞ СНээ) ТЭЦ

| 3.05 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (по УРУТ конденсационной ЭЭ) | Реперная точка (норма) % | Факт от выработки ЭЭ % | ЭЭ Факт МВт.ч | топливо на СН Факт Тут | Топливо на СН % | Экономия, перерасход Топлива ± т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.05 | Потребление электрической (конденсационной) энергии на собственные нужды ТЭЦ всего в т.ч.: | **** | ƞээсн=**** | **** | ***** | **** | ±**** |
| 3.05.1 | Котельного и топливо -транспортного оборудования | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.05.2 | Турбинного оборудования | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.05.3 | Теплофикационного оборудования ТЭЦ в т.ч | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.05.3.1 | На сетевые насосы для обеспечения напора тепловых сетей потребителя (включается в полезный отпуск ЭЭ) | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.05.4 | Электротехнического оборудования | **** | **** | **** | - | - |  |

3.06  Энергоемкость тепловых собственных  нужд   (СНтэ) ТЭЦ

| 3.06 | ТЕПЛОВЫЕ СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (по УРУТ на отпуск комбинированной тепловой энергии) | Реперная точка (норма) % | Факт от выработки ЭЭ % | ТЭ Факт Гкал | топливо на СН Факт Тут | Топливо на СН % | Экономия, перерасход Топлива ± т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.06 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды ВСЕГО | **** | ƞтэсн =**** | **** | ***** | ***** | ±**** |
| 3.06.1 | Котельного и топливо - транспортного оборудования | **** | **** | ***** | - | - |  |
| 3.06.2 | Турбинного оборудования | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.06.3 | Теплофикационного оборудования ( ЭЭ на СЭН в виде полезного отпуск тепла в не включается) | **** | **** | **** | - | - |  |
| 3.06.4 | Электротехнического оборудования | **** | **** | **** | - | - |  |

3.07.  Энергоемкость отпускаемой энергии ТЭЦ

Суммарная энергоемкость отпускаемой энергии.    (технологический баланс топлива для формирования топливосберегающей   политики производства энергии на ТЭЦ)

| 3.07. | А) Σ Суммарная энергия ТЭЦ по 2 видам традиционным энергии | Ед.изм. | КПД нетто ƞнетто% | Отпущенная Энергия | Топливо т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  |
| 3.07 | Всего Σ энергоемкость производства ТЭЦ | т.у.т | **** | **** | - | ***** |
| 3.07.1 | Всего Σ энергоемкость тепловой энергии | Гкал | **** | **** | ***** | ***** |
| 3.07.2 | Всего Σ энергоемкость электрической энергии | МВтч | **** | **** | **** | ***** |

3.08  Топливосбережение. Снижение энергоемкости от комбинированного производства.

«Относительная экономия топлива комбинированного производства комбинированной энергии против раздельной электрической энергии U %

3.09  Пояснительная записка.

Графический материал к расчету норматива (реперных точек) на основе базовых всережимных графиков:

А) оборудования    КПДкотлабрутто; КПДтурбиныбрутто

Б) схемы собственных станции: топливное КПДээСН;  КПДтэСН

С) технологии производства:  КПДкомб; КПДраздЭЭ; КПДраздТЭ

Д) в целом ТЭЦ: КПДТЭЦнетто

…

3.10  Энергоемкость отпускаемой  комбинированной энергии и топлива.

Баланс энергии и топлива, отвечающая  рыночным конкурентным отношениям на  комбинированную энергию ТЭЦ.

3.10.1     Пояснительная записка. Рыночный баланс комбинированной энергии  и топлива ТЭЦ  предназначенный для формирования, конкурентно способной топливосберегающей энергетической и тарифной политики потребления энергии.

3.10.2  Графический материал Нормативы. Реперные точки

Комбинированная  ЭЭ по  замыкающим  характеристике относительного прироста топлива на электроэнергию (ХОП на ЭЭ) самой лучшей ГРЭС региона.    Вээзам = 340г.у.т/Гкал (рис. УР-3.3)

….

.

3.11 Отпуск   комбинированной энергии ТЭЦ

|  |  |  | Удельная выработка ЭЭ W МВтч/Гкал | КПД % | Энергия снижается на величину ƞээсн ƞтэсн | Топливо т.у.т табл 3.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.02 | Б) отпускаемая комбинированная энергия ТЭЦ. | Ед.изм | Репер (норма) | факт | Репер (норма) | факт |  |  |
| 3.02 | Σ Комбинированная энергия ТЭЦ (ЭЭ+ТЭ) |  | 0,55 | **** | 85% | **** | - | ****3.02 |
| 3.02.1 | Комбинированная тепловая энергия ТЭ | Гкал |  |  |  |  | …..* ƞтэсн | ****3.02.1 |
| 3.02.2 | Комбинированная электроэнергия ЭЭ | МВт.ч |  |  |  |  | …..* ƞээсн | ****3.02.2 |

…..

|  |  | Удельный расход топлива на тепло b кг.у.т/Гкал и электроэнергию.bкг.у.т/МВт (рис УР-3.3) | Расход энергии | Расход топлива Т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реперные точки (норматив) | Факт |  | Норма | Факт |
|  |  | 13÷25ата | 35÷100ата | 130÷240 | ГТУ÷ПГУ | Bтэ г.у.т/ кВтч | Q |  |  |
|  | Комбинированная тепловая энергия | 0,1÷0,2 | 0,3-0,4 | 0,5÷0,7 | 07÷1,5 |  | Гкал/период |  |  |
| `3.2 | Всего тепловая энергия всего |  |  |  |  |  | **** |  | **** |
| `3.2.1 | Теплая вода ТЭЦ для цели аккумулирования с температурой 20-40°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.1 | Теплая вода ТЭЦ для аккумулирования с температурой до 40-60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.2 | Горячая вода, отопление с температурой после турбины в диапазоне 60-115°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.3 | Пар, горячая вода, отопление с температурой после турбины в диапазоне 115-160°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.4 | Пар, с давлением пара после турбины 13-25 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.5 | Острый пар, редуцированный пар не участвующий в выработке ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.3 | Раздельная тепловая энергия от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4 | Всего электроэнергия в т.ч. |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |
| `3.4.1 | Комбинированная ЭЭ паровых и газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4.2 | Конденсационная ЭЭ газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4.3 | Конденсационная ЭЭ паровых турбин (Замыкающие затраты для выхода на оптовый рынок ЭЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.5 | Итого баланс энергии и топлива |  |  |  |  |  | **** |  | **** |
|  | Итоговый коэффициент полезного использования топлива - КПД нетто ТЭЦ % | *******% |  |  |  |  |

Литература

л-51   Богданов А.Б.  15 видов "Энергии" и 21 вид "Мощности"

- Виды энергий: тепловой, электрической, комбинированной энергии ТЭЦ. Часть 4 серии «Котельнизация России - беда национального масштаба. Журнал "Новости теплоснабжения", 2007, №4 (80), c.28-33  http://exergy.narod.ru/nt2007-04.pdf.

- Виды предоставляемой энергии от ТЭЦ. Часть 5 серии «Котельнизация России - беда национального масштаба. Журнал "Энергорынок", 2007, №6 (43).  http://exergy.narod.ru/kotelniz10.pdf

- Виды мощностей:  тепловой, электрической, комбинированной мощности ТЭЦ. Часть 5 серии «Котельнизация России - беда национального масштаба. Журнал "Новости теплоснабжения", 2007, №5 (81), c.50-54 http://exergy.narod.ru/nt2007-05.pdf

- Виды предоставляемой мощности. Часть 6 серии «Котельнизация России - беда национального масштаба. Журнал "Энергорынок", 2007, №11 (48), с.41-46  http://exergy.narod.ru/kotelniz10m.pdf

# Text boxes

1-й Самый главный показатель эффективности использования «железа ТЭЦ»  ЧЧИМ час/год

2-й   Самый, самый  главный показатель

эффективности «технологии ТЭЦ»  W [мВт.ч/Гкал.]

3-й – традиционно главный, конечный  показатель  «эффективности топливоиспользования» любого энергетического  оборудования   %