Приложение № 3

Предложения по корректировки (изменению) формы

статистической отчетности «6-тп»

«Сведения о производстве тепловой и электрической энергии

объектами генерации (электростанции)»

Неразрешимые противоречия существующей статистической отчетности 6-ТП

Неразрешимые  противоречия  при составлении формы статистической отчетности для комбинированного производства энергии на ТЭЦ

- Не отражают неразрывность по времени производства и потребления тепловой и электрической энергии произведенной комбинированным способом на ТЭЦ;

- Не отражают неразрывность в пространстве производства и потребления тепловой и электрической энергии произведенной комбинированным способом на ТЭЦ;

- То, что допустимо для раздельной  электрической энергии ГРЭС с КПД 33÷39%, раздельной   тепловой энергии котельной  с КПД 79÷88%  недопустимо для необдуманного применения для комбинированной энергии с удельной  выработкой на тепловом потреблении W от 0,01 до 1,6 мВт/Гкал

- Технологические  показатели  комбинированного производства  тепловой и электрической энергии на ТЭЦ не обеспечивают создание инвестиционно привлекательные рыночные показатели для снижения энергоемкости комбинированной энергии ТЭЦ

- Оптовый рынок электроэнергии  оторван  от технологии неразрывного производства комбинированного производства тепловой и электрической  энергии на ТЭЦ

- .

- Эффективность раздельного и  комбинированного производства   энергии ТЭЦ

- 3.1. Технологический баланс энергии и топлива ТЭЦ

- 3.2.  Рыночный баланс энергии и топлива ТЭЦ для формирования конкурентно способной системы тарифообразования по видам энергии:

Для обеспечения объективности  и достоверности энергетического баланса, обеспечения соответствия отчетности физическим законам в части использования ТЭЦ,  исключения скрытого перекрестного субсидирования топливом монополии электроэнергетики  за счет потребителей отработанного пара паровых турбин ТЭЦ  в форме статистической отчетности 6-ТП предлагается следующие изменения и дополнения:

Обеспечения  конкурентно способных рыночных  условий для комбинированной энергии ТЭЦ

Раздел 1. Общие сведения.

Дополнить  раздел1:

ЧЧИМ  топливной  мощности источников  энергии (котлов, камер сжигания ГТУ) .

Расчетная температура наружного воздуха

Исключить  из раздела 1:

Раздел 2. Эксплуатационные данные.

Дополнить  раздел 2:

2.1

Исключить  из раздела 2:

Раздел 3. Расход условного топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии.

Дополнить  раздел 3:

Ввести  раздел:

3.1 Суммарная энергоемкость выработанной энергии.    (Технологический баланс топлива  и энергии ТЭЦ)

(для формирования топливосберегающей   политики производства энергии на ТЭЦ)

| 3.1. | А) Σ Суммарная энергия ТЭЦ | Ед.изм. | КПД брутто % | Энергия | Топливо т.у.т | ЧЧИМ топливной мощности ТЭЦ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  | Репер | факт |
| 3.1 | Всего Σ энергоемкость производства ТЭЦ | т.у.т | **** | **** | - | ***** | 6700 | **** |
| 3.1.1 | Всего Σ энергоемкость тепловой энергии | Гкал | **** | **** | ***** | ***** | - |  |
| 3.1.2 | Всего Σ энергоемкость электрической энергии | МВтч | **** | **** | **** | ***** | - |  |

3.2  Энергоемкость выработанной комбинированной энергии ТЭЦ

|  |  |  | Удельная выработка ЭЭ МВтч/Гкал | КПД брутто % | Энергия | Топливо т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Б) Комбинированная энергия ТЭЦ. | Ед.изм | Репер (норма) | факт | Репер (норма) | факт |  |  |
| 3.2 | Σ Комбинированная энергия ТЭЦ (ЭЭ+ТЭ) |  |  |  |  |  | - | **** |
| 3.2.1 | Комбинированная тепловая энергия ТЭ | Гкал | 0,55 | **** | 85% | **** | **** | **** |
| 3.2.2 | Комбинированная электрическая энергия ЭЭ | МВт.ч |  |  |  |  | **** | **** |

3.3  Энергоемкость выработанной  раздельной  электрической  энергии

| 3.3 | С) РАЗДЕЛЬНАЯ электрическая ЭНЕРГИЯ | Ед.изм. | КПД брутто | Энергия | Топливо т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  |
| 3.3 | Раздельная электрическая энергия | МВт.ч | 39% | **** | ***** | ***** |

…..

3.4  Энергоемкость выработанной  раздельной  тепловой  энергии

| 3.4 | С) РАЗДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ | Ед.изм. | КПД брутто | Энергия | Топливо т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репер | факт |  |  |
| 3.4 | Σ Раздельная тепловая энергия | МВт.ч | 39% | **** | ***** | ***** |
| 3.4.1 | Раздельная тепловая энергия ТЭЦ (острый пар, РОУ) | Гкал | 86% | **** | ***** | ***** |
| 3.4.2 | Раздельная тепловая энергия котельных (паровые и пиковые котельные) | Гкал | 87% | **** | ***** | ***** |

…..

3.5  Энергоемкость электрических собственных  нужд   (СН) ТЭЦ

| 3.5 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (по УРУТ конденсационной ЭЭ) | Реперная точка (норма) % | Факт от выработки ЭЭ % | ЭЭ Факт МВт.ч | топливо на СН Факт Тут | Топливо на СН % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Потребление электрической (конденсационной) энергии на собственные нужды ТЭЦ всего в т.ч.: | **** | **** |  | ***** | **** |
| 3.5.1 | Котельного и топливо -транспортного оборудования | **** | **** | **** | - | - |
| 3.5.2 | Турбинного оборудования | **** | **** | **** | - | - |
| 3.5.3 | Теплофикационного оборудования ТЭЦ в т.ч | **** | **** | **** | - | - |
| 3.5.3.1 | На сетевые насосы для обеспечения напора тепловых сетей потребителя (включается в полезный отпуск ЭЭ) | **** | **** | **** | - | - |
| 3.5.4 | Электротехнического оборудования | **** | **** | **** | - | - |

3.6  Энергоемкость тепловых собственных  нужд   (СН) ТЭЦ

| 3.6 | ТЕПЛОВЫЕ СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (по УРУТ на отпуск комбинированной тепловой энергии) | Реперная точка (норма) % | Факт от выработки ЭЭ % | ТЭ Факт Гкал | топливо на СН Факт Тут | Топливо на СН % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды ВСЕГО | **** | **** | **** | ***** | ***** |
| 3.6.1 | Котельного и топливо - транспортного оборудования | **** | **** | ***** | - | - |
| 3.6.2 | Турбинного оборудования | **** | **** | **** | - | - |
| 3.6.3 | Теплофикационного оборудования ( ЭЭ на СЭН в виде полезного отпуск тепла в не включается) | **** | **** | **** | - | - |
| 3.6.4 | Электротехнического оборудования | **** | **** | **** | - | - |

3.3.  Энергоемкость отпускаемой энергии ТЭЦ

(Рыночный баланс топлива  и энергии ТЭЦ  предназначенный для формирования, конкурентно способной топливосберегающей энергетической и тарифной политики потребления)

|  |  | Удельный расход топлива на тепло b кг.у.т/Гкал и электроэнергию.bкг.у.т/МВт | Расход энергии | Расход топлива Т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реперные точки (норматив) | Факт |  | Норма | Факт |
|  |  | 13÷25ата | 35÷100ата | 130÷240 | ГТУ÷ПГУ | Bтэ г.у.т/ кВтч | Q |  |  |
|  | Комбинированная тепловая энергия | 0,1÷0,2 | 0,3-0,4 | 0,5÷0,7 | 07÷1,5 |  | Гкал/период |  |  |
| `3.2 | Всего тепловая энергия всего |  |  |  |  |  | **** |  | **** |
|  | В т.ч. База ЧЧИМ более 6500 час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полубаза ЧЧММ от1500÷6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пик ЧЧИМ менее 1500 час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.1 | Теплая вода ТЭЦ для аккумулирования с температурой до 40-60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.2 | Горячая вода, отопление с температурой после турбины в диапазоне 60-115°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.3 | Пар, горячая вода, отопление с температурой после турбины в диапазоне 115-160°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.4 | Пар, с давлением пара после турбины 13-25 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2.5 | Острый пар, редуцированный пар не участвующий в выработке ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.2. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.3 | Раздельная тепловая энергия от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мВт.ч/ период |  |  |
| `3.4 | Всего электроэнергия в т.ч. |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |
| `3.4.1 | Комбинированная ЭЭ паровых и газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4.2 | Конденсационная ЭЭ газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4.3 | Конденсационная ЭЭ паровых турбин (Замыкающие затраты для выхода на оптовый рынок ЭЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `3.5 | Итого баланс энергии и топлива |  |  |  |  |  | **** |  | **** |
|  | Итоговый коэффициент полезного использования топлива - КПД нетто ТЭЦ % | *******% |  |  |  |  |

Энергоемкость  котельной с учетом покупки конденсационной ЭЭ на производство ТЭ

Исключить  из раздела 3:

Раздел 4.Баланс топлива.

Дополнить  раздел 4:

Исключить  из раздела 4:

Раздел 5. Состав и состояние парка турбинного оборудования.

Дополнить  раздел 5:

Исключить  из раздела 5:

Раздел 6.Характеристики оборудования на конец года

Дополнить  раздел 6.1 Котлоагрегаты:

Исключить  из раздела 6.1:

Дополнить  раздел 6.2. Турбоагрегаты:

Исключить  из раздела 6.2:

Дополнить  раздел 6.3 Электрические генераторы:

Исключить  из раздела 6.3:

- Ввести показатель « Суммарное число часов использования  максимума тепловой мощности котлов»  ΣЧЧИМкотлов»  Факт,    ЧЧИМТЭЦ Норма ЭЭ=6600час, ЧЧИМТСНорма=3300час ,

- Ввести  в статистическую отчетность три вида тепловой и электрической энергии ТЭЦ:

- комбинированная (тепловая + электрическая) энергия, получаемая от турбин ТЭЦ  без сброса отработанного тепла в окружающую  среду с КПДкомб~ 79÷85%

- конденсационная (раздельная) электроэнергия, получаемая на ГРЭС, ТЭЦ  с КПДээ ~33÷38% ПГУ-50÷56%

- раздельная тепловая энергия, получаемая  от паровых и водогрейных котлов, без участия в выработке электроэнергии с КПДтэ~ 79÷86%

- Ввести показатель «Удельная выработка комбинированной энергии на базе потребления тепловой энергии»:  Wтурб,  Wтэц ;

- Добавлять  в полезный отпуск электроэнергии ТЭЦ «Расход электроэнергии  на привод сетевых насосов, для обеспечения располагаемого  перепада сетевой воды в теплосеть

- Исключить из отпуска тепловой энергии «отпуск тепла сетевыми насосами»

- Отказаться от применения показателей «Удельный расход топлива на электроэнергии»  и «удельный расход топлива на теплоэнергию»

- .

- .

- .

- .